## Slide 1: _

## Slide 2: SEGNALI NELLA FREQUENZA
Il sistema auditivo esegue una conversione (meccanica-chimica) da forma d’onda nel tempo a intensità nelle diverse frequenze (serie di filtri)

## Slide 3: RAPPRESENTAZIONE IN FREQUENZA
Abbiamo già detto che un segnale (una serie finita di punti) può essere “scomposto” in una serie finita di sinusoidi
Ordinando in frequenza (velocità) dette sinusoidi (dalla più bassa alla più alta) e misurando l’ampiezza delle singole sinusoidi si ottiene lo SPETTRO IN FREQUENZA del segnale nel tempo

## Slide 4: BANCO DI FILTRI
Ricordando quanto detto sulla frequenza di campionamento FC, consideriamo ora un intervallo di frequenza (Fb-; Fb+)
  Ovviamente è necessario porre attenzione affinché Fb- non sia minore di zero e Fb+ non sia maggiore di FC
Considerando TUTTE le singole sinusoidi che appartengono a questo intervallo, e sommando le loro ampiezze otteniamo la componente spettrale della frequenza Fb, con larghezza di banda 2
  Possiamo definire queste bande a nostro piacimento, anche con sovrapposizione, con forme diverse (media pesata), ecc.

## Slide 5: TRASFORMATA DI FOURIER
Dato una segnale limitato nel tempo (sequenza finita di punti, e a questo segnale si applica un “banco di filtri” dove:
  tutti i filtri sono adiacenti l’un l’altro;
  hanno la stessa larghezza di banda e
  nel loro insieme coprono l’intervallo da zero sino a FC/2 (ma massima frequenza per il teorema di Nyquist)
Si dice che si è eseguita la TRASFORMATA DI FOURIER del segnale del tempo, si ottiene così la sua RAPPRESENTAZIONE IN FREQUENZA (o rappresentazione spettrale)

## Slide 6: TRASFORMATA VELOCE DI FOURIER - FFT
Se la il numero di punti della sequenza che rappresenta il nostro segnale nel tempo è una potenza di 2 (2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048, ecc) e
se siamo disposti ad avere un banco di filtri equispaziati uguale alla metà del numero di punti (ad esempio se il numero di punti è 512 si avranno 256 filtri) allora:
si può eseguire una particolare trasformazione detta TRASFORMATA DI FOURIER VELOCE (Fast Fourier Transform) la cui realizzazione su personal computer risulta molto più semplice e veloce rispetto alla normale trasformata di Fourier

## Slide 7: SEGNALE “INFINITO” (NEL TEMPO)
Sino ad ora abbiamo assunto che il segnale sia costituito da un numero finito di elementi
La stessa condizione viene anche espressa richiedendo che il “segnale sia periodico” ovvero si ripeta uguale a se stesso nel tempo (ad infinito!)
  Solo se un segnale è costituito da un numero finito di elementi possiamo pensare di ripetere la sua forma una, due… un numero infinito di volte
CHE COSA POSSIAMO/DOBBIAMO FARE SE QUESTE CONDIZIONI NON SONO RISPETTATE ?

## Slide 8: ANALISI A BREVE TERMINE
Se il segnale (cioè il fenomeno in osservazione) non rispetta le condizioni per operare una analisi in frequenza DOBBIAMO ALTERARE il segnale affinché queste condizioni siano rispettate
Identificata la sequenza di punti (ad esempio di 256 punti per poter eseguire una FFT) di nostro interesse:
  Si azzerano tutti i punti al fuori di quelli di nostro interesse
  Si moltiplicano i rimanenti (ad esempio 256) per dei coefficienti in modo tale che quelli laterali si “avvicinino a zero” e rispettino determinate caratteristiche
Si opera cioè una FINESTRATURA del segnale nel tempo

## Slide 9: FINESTRATURA
SEGNALE ORIGINALE
(non è “corretto” applicare la FFT)
FINESTRA
RISULTATO
(è “corretto” applicare la FFT)

## Slide 10: TRASFORMATA DI FOURIER
Esempio di “musica+voce”
Nel tempo
In Frequenza (FFT)

## Slide 11: LARGHEZZA DI BANDA
Abbiamo detto che:
  La FFT è applicabile su sequenze di punti pari a potenze di 2 (ad esempio S=512 punti)
  La trasformata opera filtri con banda uguale a FC/2=Fmax diviso la metà del numero di punti nel tempo (ad esempio S=512) da
    1) ciascuna banda “B” ha una larghezza pari a FC/2 diviso S/2 ovvero Fmax diviso S/2
    2) i filtri si trovano posizionati in modo equispaziato tra zero e FC/2 (o Fmax)
Alcuni esempi:
  Se FC=44.100 allora Fmax=22.050, se scegliamo sequenze di
    S=1.024 punti -> larghezza di banda = 22.050/512 = 43 Hz
    S= 256 punti -> larghezza di banda = 22.050/128 = 172 Hz
  Se FC=16.000 allora Fmax=8.000, se scegliamo sequenze di
    S=1.024 punti -> larghezza di banda = 8.000/512 = 15 Hz
    S= 256 punti -> larghezza di banda = 8.000/128 = 62 Hz
con FC fissata, più grande è la sequenza maggiore è la “risoluzione”
con S fissato, più grande è la FC minore è la “risoluzione”

## Slide 12: BANDA STRETTA
Una analisi nel dominio della frequenza si dice a “banda stretta” quando si vuole studiare un fenomeno con una alta risoluzione in frequenza (ad esempio identificare la posizione di una frequenza con una precisione molto accurata)
(A parità di FC) Per avere una banda stretta è necessario analizzare una sequenza grande di punti ovvero considerare un “tempo sufficientemente lungo di osservazione”
Se un fenomeno è molto breve nel tempo, non si analizza correttamente con una analisi a banda stretta (che come detto richiede una osservazione lunga nel tempo), in conclusione per la banda stretta abbiamo:
Finestre temporali grandi (numero di punti elevato), ovvero
Necessità di osservare il segnale per tempi lunghi
Possibilità di distinguere con precisione la frequenza di un segnale
Difficoltà di osservare fenomeni di breve durata temporale

## Slide 13: BANDA LARGA
Una analisi nel dominio della frequenza si dice a “banda larga” quando si vuole studiare un fenomeno con una scarsa risoluzione in frequenza (ma che al contrario contiene fenomeni di breve durata, ad esempio impulsi, burst, ecc)
(A parità di FC) Per avere una banda larga è necessario analizzare una sequenza piccola di punti ovvero considerare un “tempo sufficientemente breve di osservazione” (dell’ordine della brevità del fenomeno di interesse)
Se un fenomeno è molto grande nel tempo, si analizza correttamente con una analisi a banda larga ma la misura in frequenza che si ottiene non è risoluta, in conclusione per la banda stretta abbiamo:
Finestre temporali piccole (numero di punti piccolo), ovvero
Necessità di osservare il segnale per tempi brevi
Possibilità di distinguere con precisione nel tempo fenomeni di breve durata
Difficoltà di osservare con precisione fenomeni di lunga durata temporale

## Slide 14: SONOGRAMMA
impulso
1° sinusoide
T E M P O
F R E Q U E N Z A
Il colore indica l’intensità della componente spettrale:
Giallo= fortissima
Rosso= forte
Blu= medio
Nero=basso
2 sinusoidi
2° sinusoide
impulso
Larghezza
di banda

## Slide 15: SONOGRAMMA BANDA STRETTA
impulso
2 sinusoidi
S = 4096
FC = 8000
Scarsa risoluzione nel tempo
Alta risoluzione in frequenza

## Slide 16: SONOGRAMMA BANDA LARGA
impulso
2 sinusoidi
S = 128
FC = 8000
Alta risoluzione nel tempo
Scarsa risoluzione in frequenza

## Slide 17: DEMO NOISE REDUCTION
Lanciare il programma CoolEdit e da menù scegliere nella sezione tutorial