## Slide 1: _

## Slide 2: SEGNALI NEL TEMPO
Ampiezza, dinamica, ecc.
Tipi di segnali
Segnali discreti, continui, ecc.
Tipi “speciali” di segnali
Frequenza di campionamento
Aliasing
Tipi di conversione (analogico/digitale)
Filtri nel tempo

## Slide 3: AMPIEZZA
L’ AMPIEZZA di un segnale ne indica la sua “potenza” (il volume, il livello sonoro, ecc)
Nei segnali audio reali si misura in Pa (Pascal)
Nei segnali elettrici in V (Volt)
Nei segnali numerici con opportuna normalizzazione
  Ad esempio da –1,00 a +1,00 nei “software”
  Oppure da –32767 a +32768 (CD, DAT, schede a 16 bit)

## Slide 4: AMPIEZZA (dB)
L’AMPIEZZA negli strumenti viene controllata del “guadagno” o “amplificazione”
Raddoppiando il guadagno si ottiene un’ampiezza doppia, e così via
La percezione tuttavia ci porta a considerare guadagni o amplificazioni in “scala logaritmica”, ovvero a misurare l’ampiezza in dB (Decibel) dove detta A la ampiezza di un segnale:
Ampiezza in decibel = 20 * log(A)

## Slide 5: AMPIEZZA (raddoppio, dimezzamento)
Ad ogni raddoppio di ampiezza, si ha una variazione in decibel pari a +6
Ad ogni dimezzamento di ampiezza, si ha una variazione in decibel pari a –6
L’uomo percepisce i livelli sonori secondo una scala in decibel: un valore doppio in decibel “sembra” un suono doppiamente forte

## Slide 6: DINAMICA
Ogni rappresentazione di segnale, sia questa in Pa, V, o numerica, ha un suo “massimo” (e/o “minimo”) che non può essere oltrepassato, o meglio che non dovrebbe mai essere oltrepassato
Un segnale la cui rappresentazione raggiunge valori vicino al massimo consentito si dice a “dinamica ottimale” o “piena”
Un segnale viene “erroneamente” detto di “alta dinamica” (o alta qualità) quando in realtà è solamente a dinamica piena

## Slide 7: RISOLUZIONE
La “risoluzione” di un segnale è l’intervallo più piccolo che permette di distinguere due misure di Ampiezza (ad esempio in un segnale numerico questo tipicamente è uguale a “1”)
Un segnale di “buona qualità” o di “alta dinamica” deve:
  Sfruttare tutta la risoluzione del sistema
  Avere una dinamica piena
Ma questo dipende ovviamente dal sistema utilizzato

## Slide 8: RISOLUZIONE E DINAMICA
Nel linguaggio comune un sistema di alta dinamica è un sistema con alta risoluzione, in cui si riesce a sfruttare tutta la sua dinamica, ad esempio:
  Un microfono professionale
  Un registratore analogico a bobine di “alta qualità”
Per quanto riguarda i sistemi numerici abbiamo essenzialmente:
  Telefono, PC scheda audio di scarsa qualità (8bit)
  CD, DAT scheda audio di alta qualità (16bit)
  DVD, Super CD, sistemi audio professionali (24bit)

## Slide 9: DISTORSIONE e SATURAZIONE
Quando per motivi diversi il valore in ampiezza di un segnale viene “alterato” (sistematicamente) da quello vero, si ha una distorsione del segnale (spesso si parla di distorsione in frequenza, ma come vedremo vi è un legame tra frequenza e tempo)
SATURAZIONE:
  Se il segnale che stiamo osservando supera il “massimo” consentito dalla dinamica si ottiene una rappresentazione falsata del segnale
Un segnale “saturato” non rappresenta mai correttamente il fenomeno che stiamo osservando

## Slide 10: TIPI DI SEGNALI
Rispetto alla loro “velocità di cambiare”:
  Segnali “lentamente” variabili nel tempo
  Segnali “velocemente” variabili nel tempo
Rispetto alla loro “concentrazione nel tempo”:
  Delta di Dirac
  Segnale impulsivo
  Segnale periodico
Rispetto al loro “sapore”:
  Segnale sinusoidale
  Segnale armonico
  Rumore (impulsivo, colorato, ecc.)

## Slide 11: IL SEGNALE NUMERICO (fase1: l’AMPIEZZA)

## Slide 12: IL SEGNALE NUMERICO (fase2: il TEMPO)

## Slide 13: IL SEGNALE NUMERICO (o digitale)
AMPIEZZA: definita numericamente con risoluzione finita
SEQUENZA: a intervalli definiti (e tipicamente equidistanti)
Il segnale numerico può essere assimilato ad una sequenza (periodica) di osservazioni sperimentali, i cui eventi corrispondono (ad esempio) alla ampiezza del segnale

## Slide 14: TIPI speciali DI SEGNALI
DELTA DI DIRAC (impulso)
GRADINO UNITARIO
ONDA QUADRA
DENTE DI SEGA
SINUSOIDE
SOMMA (ARMONICA) DI SINUSOIDI
RUMORE
  Granulare
  Impulsivo
  Colorato (bianco, rosa, marrone, ecc)

## Slide 15: FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (esempi)
Se osserviamo il segnale una volta al secondo:
  PERIODO 1s, FREQUENZA = 1/1s =1Hz
Se osserviamo il segnale 100 volte al secondo:
  PERIODO 0,01s, FREQUENZA = 1/0,01s =100 Hz
Se osserviamo il segnale 10.000 volte al secondo:
  PERIODO 0,0001s=10ms, FREQUENZA = 1/ 0,0001s =10.000 Hz
Ad esempio nel caso dei CD-ROM audio la FC=44.100 Hz, ovvero si hanno 44.100 eventi ogni secondo (0,0000226s), ogni evento può assumere un valore (AMPIEZZA) compreso nei valori da –32767 a +32767
ripetutamente nel tempo ad intervalli regolari, il tempo che intercorre tra un evento ed il successivo è detto PERIODO (e si misura in secondi)
L’inverso del periodo 1/(periodo) è detto FREQUENZA (si misura in Hertz), in pratica indica quante volte viene osservato un evento nell’intervalli di un secondo
La FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO è la frequenza con cui si va a osservare il segnale nel tempo

## Slide 16: VELOCITA’ DI UN SEGNALE (e di una sinusoide)
Nel senso comune la “velocità” è legata al tempo necessario a percorrere una distanza
Nel nostro caso un segnale è “veloce” in relazione al tempo necessario per fare una determinata variazione in ampiezza (si ricordi la probabilità condizionata di un evento, allora si può condizionare un segnale a non avere “velocità” maggiori di un certo valore, ovvero imporre che due eventi successivi abbiano ampiezza la cui distanza è “limitata”)
Una sinusoide è tanto più veloce tanto più è alta la sua frequenza di ripetizione (le sinusoidi con alta frequenza, sono più veloci).

## Slide 17: SCOMPOSIZIONE DI UN SEGNALE
In pratica (si dimostra che) ogni segnale rappresentato da un numero finito di punti può essere scomposto in una somma di segnali sinusoidali
Trovata la sinusoide più veloce (la frequenza più alta) sarà sufficiente utilizzare una frequenza di campionamento sufficiente a “descrivere” questa sinusoide
Una sinusoide è completamente definita da due punti

## Slide 18: TEOREMA DI NYQUIST
Un qualsiasi segnale (definito da una sequenza finita, o che sia scomponibile da una serie finita di sinusoidi) può essere correttamente rappresentato in forma numerica con un campionamento a frequenza almeno doppia di quello della sinusoide “più veloce” Sv
FC deve essere maggiore di 2*Sv, dove
  FC = frequenza di campionamento
  Sv = frequenza (sinusoide) più alta detta anche Fmax
  Quindi Fmax deve essere minore di FC/2

## Slide 19: ALIASING
Se FC è minore (o uguale) a 2*Fmax, tutte le componenti (sinusoidi) con frequenza compresa tra FC/2 e Fmax, vengono interpretate in maniera non corretta Fx diviene (FC/2 - [Fx-FC/2] )
0 FC/2 FC
permesse
proibite
Fx
Fx

## Slide 20: CONVERSIONE D/A (sample & hold)
Il segnale (analogico) viene “catturato” e “mantenuto” al suo valore per il tempo sufficiente a misurarne l’Ampiezza
  Questo è il vecchio tipo di conversione utilizzata fino a circa una decina di anni fa. Si ricorda per lo più per motivi “didattici” in quanto è concettualmente molto chiara

## Slide 21: CONVERSIONE D/A (sigma - delta)
Il segnale (analogico) viene “inseguito” da un segnale con frequenza di osservazione altissima anche 64 volte maggiore di Nyquist. Il sistema però non è in grado di misurare l’ampiezza; è in grado solamente di sapere se l’ “inseguitore” deve salire o scendere per avvicinarsi al valore vero del segnale
L’ “inseguitore può fare un solo passo alla volta e di ampiezza fissa (-1 o +1)
  È la tecnologia attualmente in uso in tutti i sistemi dalle schede per PC, ai DAT professionali, ecc.
  In pratica è come se un “inseguitore” si arrampicasse, o discendesse lungo il segnale a passi piccolissimi, ma velocissimi

## Slide 22: CONVERSIONE A/D (dai “numeri” al suono)
È il problema inverso ha quello appena analizzato: si tratta di costruire un segnale (una forma d’onda) reale a partire dalla sua rappresentazione numerica
I convertitori A/D (analogico-digitale) convertono i valori numerici in altrettanti valori di tensione (Volt) ciascuno
Data una frequenza di riproduzione (l’analoga della frequenza di campionamento) il sistema crea, campione per campione, un segnale ampio quanto dettato dalla sequenza numerica
Ma che valori deve assumere il segnale tra un campione ed il successivo, ovvero come “raccordare i diversi punti”

## Slide 23: CONVERSIONE A/D (Ricostruzione del segnale; filtro sin(x)/x)
Non è sufficiente “connettere” semplicemente” un punto con il successivo
Per ciascun “campione ricostruito” è infatti necessario associare una speciale funzione del tipo SIN(x)/x
Sostituendo a “ciascun” campione una forma d’onda siffatta si ottiene il segnale desiderato
Questa operazione è comunemente detta “FILTRO DI RICOSTRUZIONE” in quanto permette di “ricostruire” il segnale anche dove non è definito (ovvero tra un campione ed il successivo)
Sin(x)/x

## Slide 24: FILTRI NEL TEMPO
Il FILTRO nel tempo applicato ad un segnale numerico è una operazione matematica sui valori numerici che descrivono il segnale; il risultato è il “segnale filtrato”
Un FILTRO opera “sempre” una perdita di informazioni rispetto al segnale originale; ovvero un filtro elimina (o meglio attenua) alcune informazioni (tipicamente informazioni che non interessano o che nascondono altre informazioni di nostro interesse)
Esistono due grandi famiglie di FILTRI
  I FILTRI “FIR” (Finite impulse response)
  I FILTRI “IIR” (Infinite impulse response)

## Slide 25: FILTRI FIR
I FILTRI FIR sono costituiti da una serie di coefficienti ad esempio C1, C2, C3, … CN dove N è detto “ordine” del filtro
Dato il segnale originale X1,X2,…. Il segnale “filtrato” Y1,Y2,… si calcola, punto per punto, moltiplicando e sommando i valori del segnale originale corrispettivo e i coefficienti del filtro
Ad esempio per un filtro di ordine 3 (c1,c2,c3) il segnale filtrato al punto 25 sarà uguale a
  Y25 = X25*C3 + X24*C2 + X23*C1, al successivo
  Y26 = X26*C2 + X25*C2 + X24*C1, al successivo
  Y27 = X27*C2 + X26*C2 + X25*C1 e così via

## Slide 26: FILTRI IIR
I FILTRI IIR hanno una struttura più complessa, infatti il valore Y del segnale filtrato è calcolato sulla base dei coefficienti del filtro, dei valori del segnale (come nel caso dei filtri IIR) e dei valori precedenti del segnale filtrato Y
Per tale motivi i filtri IIR vengono detti filtri con “memoria”
Questa caratteristica però complica notevolmente la matematica associata e in alcuni casi i filtri IIR possono assumere valori molto grandi (infinito); ne risulta che questi devono essere usati con cautela e solo da operatori con una buona esperienza nella elaborazione numerica dei segnali

## Slide 27: DEMO FILTRI
Lanciare il programma CoolEdit e da menù scegliere nella sezione tutorial